## Slide 1
计算机网络原理
应 用 层
第 6 章

## Slide 2
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 3
应用层协议的特点
每个应用层协议都是为了解决某一类应用问题，而问题的解决又往往是通过位于不同主机中的多个应用进程之间的通信和协同工作来完成的。应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议。
应用层的许多协议都是基于客户服务器方式。客户 (client) 和服务器 (server) 都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务请求方，服务器是服务提供方。

## Slide 4
6.1.1 域名系统概述
6.1.2 互联网的域名结构
6.1.3 域名服务器
6.1
域名系统 DNS

## Slide 5
6.1.1 域名系统概述
许多应用层软件经常直接使用域名系统 DNS (Domain Name System)，但计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。
互联网采用层次结构的命名树作为主机的名字，并使用分布式的域名系统 DNS。
名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行，运行该程序的机器称为域名服务器。

## Slide 6
6.1.2 互联网的域名结构
互联网采用了层次树状结构的命名方法。
任何一个连接在互联网上的主机或路由器，都有一个唯一的层次结构的名字，即域名。
域名的结构由标号序列组成，各标号之间用点隔开：
… . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名
各标号分别代表不同级别的域名。

## Slide 7
域名只是个逻辑概念
域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。
变长的域名和使用有助记忆的字符串，是为了便于人来使用。而 IP 地址是定长的 32 位二进制数字则非常便于机器进行处理。
域名中的“点”和点分十进制 IP 地址中的“点”并无一一对应的关系。点分十进制 IP 地址中一定是包含三个“点”，但每一个域名中“点”的数目则不一定正好是三个。

## Slide 8
顶级域名 TLD (Top Level Domain)
国家顶级域名 nTLD，例如：
.cn 表示中国，
.us 表示美国，
.uk 表示英国，等等。

## Slide 9
顶级域名 TLD (Top Level Domain)
通用顶级域名 gTLD
最早的顶级域名是：
.com（公司和企业）
.net（网络服务机构
.org（非赢利性组织）
.edu（美国专用的教育机构）
.gov（美国专用的政府部门）
.mil（美国专用的军事部门）
.int（国际组织）

## Slide 10
顶级域名 TLD （续）
基础结构域名 (infrastructure domain)
这种顶级域名只有一个，即 arpa，
用于反向域名解析，因此又称为反向域名。

## Slide 11
新增加了下列的通用顶级域名
.aero （航空运输企业）
.biz （公司和企业）
.cat （加泰隆人的语言和文化团体）
.coop（合作团体）
.info （各种情况）
.jobs （人力资源管理者）
.mobi（移动产品与服务的用户和提供者）
.museum （博物馆）
.name（个人）
.pro （有证书的专业人员）
.travel（旅游业）

## Slide 12
互联网的域名空间
根
四级域名
mail
…
www
…
bj
edu
com
…
cctv
ibm
hp
二级域名
pku
tsinghua
…
三级域名
mail
www
…
com
net
org
edu
gov
aero
cn
uk
…
顶级域名
…
…

## Slide 13
6.1.3 域名服务器
一个服务器所负责管辖的（或有权限的）范围叫做区 (zone)。
各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。但在一个区中的所有节点必须是能够连通的。
每一个区设置相应的权限域名服务器，用来保存该区中的所有主机的域名到 IP 地址的映射。
DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位，而是以“区”为单位。

## Slide 14
(b) 区 < 域
域 abc.com
区
abc.com
区
y.abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
com
edu
org
根
区的不同划分方法举例
域 abc.com
区
abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
(a) 区 = 域
com
edu
org
根

## Slide 15
树状结构的 DNS 域名服务器
根域名服务器
org 域名服务器
com 域名服务器
edu 域名服务器
…
y.abc.com
域名服务器
abc 公司有两个
权限域名服务器
权限域名服务器
根域名服务器
顶级域名服务器
abc.com
域名服务器

## Slide 16
域名服务器有以下四种类型
根域名服务器
顶级域名服务器
权限域名服务器
本地域名服务器

## Slide 17
根域名服务器
根域名服务器是最高层次的域名服务器，也是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。
不管是哪一个本地域名服务器，若要对互联网上任何一个域名进行解析，只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器。
在互联网上共有 13 个不同 IP 地址的根域名服务器，它们的名字是用一个英文字母命名，从 a 一直到 m（前 13 个字母）。

## Slide 18
根域名服务器共有 13 套装置
根域名服务器共有 13 套装置，不是 13 个机器。
这些根域名服务器相应的域名分别是：
a.rootservers.net
b.rootservers.net
…
m.rootservers.net
到2016年2月，全世界已经在 588 个地点安装了根域名服务器，使世界上大部分 DNS 域名服务器都能就近找到一个根域名服务器。

## Slide 19
举例：根域名服务器 L 的地点分布图
根域名服务器并不直接把域名直接转换成 IP 地址。
在使用迭代查询时，根域名服务器把下一步应当找的顶级域名服务器的 IP 地址告诉本地域名服务器。
根域名服务器 L 分布在世界 150 个地点

## Slide 20
顶级域名服务器
顶级域名服务器（即 TLD 服务器）负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址）。

## Slide 21
权限域名服务器
负责一个区的域名服务器。
当一个权限域名服务器还不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪一个权限域名服务器。

## Slide 22
本地域名服务器
本地域名服务器对域名系统非常重要。
当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。
每一个互联网服务提供者 ISP，或一个大学，甚至一个大学里的系，都可以拥有一个本地域名服务器，
这种域名服务器有时也称为默认域名服务器。

## Slide 23
提高域名服务器的可靠性
DNS 域名服务器都把数据复制到几个域名服务器来保存，其中的一个是主域名服务器，其他的是辅助域名服务器。
当主域名服务器出故障时，辅助域名服务器可以保证 DNS 的查询工作不会中断。
主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中，而更改数据只能在主域名服务器中进行。这样就保证了数据的一致性。

## Slide 24
域名的解析过程
主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

## Slide 25
本地域名服务器采用迭代查询
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器






迭代查询

y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归
查询

需要查找 y.abc.com 的 IP 地址

## Slide 26
本地域名服务器采用递归查询（比较少用）
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器


迭代查询

y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归
查询

需要查找 y.abc.com 的 IP 地址





## Slide 27
名字的高速缓存
每个域名服务器都维护一个高速缓存，存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录。
可大大减轻根域名服务器的负荷，使互联网上的 DNS 查询请求和回答报文的数量大为减少。
为保持高速缓存中的内容正确，域名服务器应为每项内容设置计时
器，并处理超过合理时间的项（例如，每个项目只存放两天）。
当权限域名服务器回答一个查询请求时，在响应中都指明绑定有效存在的时间值。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名转换的准确性。

## Slide 28
6.2.1 FTP 概述
6.2.2 FTP 的基本工作原理
6.2.3 简单文件传送协议 TFTP
6.2
文件传送
协议

## Slide 29
6.2.1 FTP 概述
文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol) 是互联网上使用得最广泛的文件传送协议。
FTP 提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限。
FTP 屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合于在异构网络中任意计算机之间传送文件。
RFC 959 很早就成为了互联网的正式标准。

## Slide 30
文件传送并非很简单的问题
网络环境中的一项基本应用就是将文件从一台计算机中复制到另一台可能相距很远的计算机中。
初看起来，在两个主机之间传送文件是很简单的事情。
其实这往往非常困难。原因是众多的计算机厂商研制出的文件系统多达数百种，且差别很大。

## Slide 31
6.2.2 FTP 的基本工作原理
网络环境下复制文件的复杂性：
计算机存储数据的格式不同。
文件的目录结构和文件命名的规定不同。
对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同。
访问控制方法不同。

## Slide 32
FTP 特点
文件传送协议 FTP 只提供文件传送的一些基本的服务，它使用 TCP 可靠的运输服务。
FTP 的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
FTP 使用客户服务器方式。一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个主进程，负责接受新的请求；另外有若干个从属进程，负责处理单个请求。

## Slide 33
主进程的工作步骤
打开熟知端口（端口号为 21），使客户进程能够连接上。
等待客户进程发出连接请求。
启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。
回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行。

## Slide 34
两个连接
控制连接在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器端的数据传送进程。
数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。

## Slide 35
FTP 使用的两个 TCP 连接
控制进程
FTP 客户端
FTP 服务器端
互联网
TCP 控制连接
TCP 数据连接
用户界面
控制进程
数据传送
进程
数据传送
进程

## Slide 36
两个不同的端口号
当客户进程向服务器进程发出建立连接请求时，要寻找连接服务器进程的熟知端口 (21)，同时还要告诉服务器进程自己的另一个端口号码，用于建立数据传送连接。
接着，服务器进程用自己传送数据的熟知端口 (20) 与客户进程所提供的端口号码建立数据传送连接。
由于 FTP 使用了两个不同的端口号，所以数据连接与控制连接不会发生混乱。

## Slide 37
使用两个不同端口号的好处
使协议更加简单和更容易实现。
在传输文件时还可以利用控制连接（例如，客户发送请求终止传输）。

## Slide 38
NFS 采用另一种思路
NFS 允许应用进程打开一个远地文件，并能在该文件的某一个特定的位置上开始读写数据。
NFS 可使用户只复制一个大文件中的一个很小的片段，而不需要复制整个大文件。
例如，计算机 A 的 NFS 客户软件，把要添加的数据和在文件后面写数据的请求一起发送到远地的计算机 B 的 NFS 服务器。NFS 服务器更新文件后返回应答信息。
NFS 在网络上传送的只是少量的修改数据。

## Slide 39
6.2.3 简单文件传送协议 TFTP
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 是一个很小且易于实现的文件传送协议。
TFTP 使用客户服务器方式和使用 UDP 数据报，因此 TFTP 需要有自己的差错改正措施。
TFTP 只支持文件传输而不支持交互。
TFTP 没有一个庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别。

## Slide 40
TFTP 的主要特点
每次传送的数据 PDU 中有 512 字节的数据，但最后一次可不足 512 字节。
数据 PDU 也称为文件块 (block)，每个块按序编号，从 1 开始。
支持 ASCII 码或二进制传送。
可对文件进行读或写。
使用很简单的首部。

## Slide 41
TFTP 的工作很像停止等待协议
发送完一个文件块后就等待对方的确认，确认时应指明所确认的块编号。
发完数据后在规定时间内收不到确认就要重发数据 PDU。
发送确认 PDU 的一方若在规定时间内收不到下一个文件块，也要重发确认 PDU。这样就可保证文件的传送不致因某一个数据报的丢失而告失败。

## Slide 42
TFTP 的工作很像停止等待协议
开始工作时，TFTP 客户进程发送一个读请求 PDU 或写请求 PDU 给 TFTP 服务器进程，其熟知端口号码为 69。
TFTP 服务器进程要选择一个新的端口和 TFTP 客户进程进行通信。
若文件长度恰好为 512 字节的整数倍，则在文件传送完毕后，还必须在最后发送一个只含首部而无数据的数据 PDU。
若文件长度不是 512 字节的整数倍，则最后传送数据 PDU 的数据字段一定不满 512 字节，这正好可作为文件结束的标志。

## Slide 43
TELNET 是一个简单的远程终端协议，也是互联网的正式标准。
用户用 TELNET 就可在其所在地通过 TCP 连接注册（即登录）到远地的另一个主机上（使用主机名或 IP 地址）。
TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上。
6.3 远程终端协议 TELNET

## Slide 44
客户 - 服务器方式
现在由于 PC 的功能越来越强，用户已较少使用 TELNET 了。
TELNET 也使用客户服务器方式。在本地系统运行 TELNET 客户进程，而在远地主机则运行 TELNET 服务器进程。
和 FTP 的情况相似，服务器中的主进程等待新的请求，并产生从属进程来处理每一个连接。

## Slide 45
TELNET 使用网络虚拟终端 NVT 格式
互联网
TCP 连接
客户端
服务器端
使用服务器端的格式
使用 NVT 格式
客户
服务器
使用客户端的格式

## Slide 46
网络虚拟终端 NVT 格式
客户软件把用户的击键和命令转换成 NVT 格式，并送交服务器。
服务器软件把收到的数据和命令，从 NVT 格式转换成远地系统所需的格式。
向用户返回数据时，服务器把远地系统的格式转换为 NVT 格式，本地客户再从 NVT 格式转换到本地系统所需的格式。

## Slide 47
6.4
万维网 WWW
6.4.1 万维网概述
6.4.2 统一资源定位符 URL
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
6.4.4 万维网的文档
6.4.5 万维网的信息检索系统
6.4.6 博客和微博
6.4.7 社交网络

## Slide 48
6.4.1 万维网概述
万维网 WWW (World Wide Web) 并非某种特殊的计算机网络。
万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
万维网用链接的方法能非常方便地从互联网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。
这种访问方式称为“链接”。

## Slide 49
万维网提供分布式服务





万维网
站点 A
万维网
站点 C
万维网站点 E
万维网站点 D
万维网站点 B
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到







## Slide 50
超媒体与超文本
万维网是分布式超媒体 (hypermedia) 系统，它是超文本 (hypertext) 系统的扩充。
一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在互联网上的超文本系统中。超文本是万维网的基础。
超媒体与超文本的区别是文档内容不同。超文本文档仅包含文本信
息，而超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声
音、动画，甚至活动视频图像。

## Slide 51
万维网的工作方式
万维网以客户 - 服务器方式工作。
浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序。万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序，因此这个计算机也称为万维网服务器。
客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面 (page)。

## Slide 52
万维网必须解决的问题
(1) 怎样标志分布在整个互联网上的万维网文档？
使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator) 来标志万维网上的各种文档。
使每一个文档在整个互联网的范围内具有唯一的标识符 URL。

## Slide 53
万维网必须解决的问题
(2) 用何协议实现万维网上各种超链的链接？
在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)。
HTTP 是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送。

## Slide 54
万维网必须解决的问题
(3) 怎样使各种万维网文档都能在互联网上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链？
超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language) 使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到互联网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。

## Slide 55
万维网必须解决的问题
(4) 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？
为了在万维网上方便地查找信息，用户可使用各种的搜索工具（即搜索引擎）。

## Slide 56
6.4.2 统一资源定位符 URL
1. URL 的格式
资源定位符 URL 是对可以从互联网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁表示。
URL 给资源的位置提供一种抽象的识别方法，并用这种方法给资源定位。
只要能够对资源定位，系统就可以对资源进行各种操作，如存取、更新、替换和查找其属性。
URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展。因此 URL 是与互联网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。

## Slide 57
URL 的一般形式
由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
ftp —— 文件传送协议 FTP
http —— 超文本传送协议 HTTP
News —— USENET 新闻

## Slide 58
URL 的一般形式
由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
规定的格式

## Slide 59
URL 的一般形式（续）
由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
<主机> 是存放资源的主机在互联网中的域名

## Slide 60
URL 的一般形式（续）
由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
有时可省略

## Slide 61
URL 的一般形式（续）
现在有些浏览器为了方便用户，在输入 URL 时，可以把最前面的“http://”甚至把主机名最前面的“www”省略，然后浏览器替用户把省略的字符添上。
例如，用户只要键入 ctrip.com，浏览器就自动把未键入的字符补齐，变成http://www.ctrip.com。

## Slide 62
2. 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
这表示使用 HTTP 协议。

## Slide 63
2. 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
冒号和两个斜线是规定的格式。

## Slide 64
2. 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
这里写主机的域名。

## Slide 65
2. 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
HTTP 的默认端口号是 80，通常可省略。

## Slide 66
2. 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
若再省略文件的<路径>项，则 URL 就指到互联网上的某个主页 (home page)。
更复杂一些的路径是指向层次结构的从属页面。例如：
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthu/newthu_cnt/faculties/index.html
主机域名
路径名

## Slide 67
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
1. HTTP 的操作过程
为了使超文本的链接能够高效率地完成，需要用 HTTP 协议来传送一切必须的信息。
从层次的角度看，HTTP 是面向事务的 (transaction-oriented) 应用层协议，它是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。

## Slide 68

互联网
服务器
www.tsinghua.edu.cn
链接到 URL 的超链
HTTP 使用此 TCP 连接
浏览器
程序
服务器
程序
HTTP
客户
清华大学
院系设置
建立 TCP 连接
HTTP 请求报文
浏览器
发出请求
释放 TCP 连接
服务器
返回响应

HTTP 响应报文
万维网的工作过程

## Slide 69
每个万维网网点都有一个服务器进程，它不断地监听 TCP 的端口 80，以便发现是否有浏览器向它发出连接建立请求。
一旦监听到连接建立请求并建立了 TCP 连接之后，浏览器就向万维网服务器发出浏览某个页面的请求，服务器接着就返回所请求的页面作为响应。
最后，TCP 连接就被释放了。
万维网的工作过程（续）

## Slide 70
在浏览器和服务器之间的请求和响应的交互，必须按照规定的格式和遵循一定的规则。这些格式和规则就是超文本传送协议 HTTP。
HTTP 规定在 HTTP 客户与 HTTP 服务器之间的每次交互，都由一个 ASCII 码串构成的请求和一个类似的通用互联网扩充，即“类 MIME (MIME-like)”的响应组成。
HTTP 报文通常都使用 TCP 连接传送。
万维网的工作过程（续）

## Slide 71
1，在浏览器的地址窗口中键入所要找的页面的 URL。
2，在某一个页面中用鼠标点击一个可选部分，这时浏览器会自动在互联网上找到所要链接的页面。
用户浏览页面的两种方法

## Slide 72
HTTP 使用了面向连接的 TCP 作为运输层协议，保证了数据的可靠传输。
HTTP 协议本身也是无连接的，虽然它使用了面向连接的 TCP 向上提供的服务。
HTTP 是面向事务的客户服务器协议。
HTTP 1.0 协议是无状态的 (stateless)。
HTTP 的主要特点

## Slide 73
RTT
RTT
万维网服务器
万维网客户
发起 TCP 连接
HTTP 请求报文
传输文档的时间
整个文档收到
时间
时间
HTTP 响应报文
请求一个万维网文档所需的时间

## Slide 74
HTTP/1.1 协议使用持续连接 (persistent connection)。
万维网服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文。
这并不局限于传送同一个页面上链接的文档，而是只要这些文档都在同一个服务器上就行。
目前一些流行的浏览器（例如，IE 6.0）的默认设置就是使用 HTTP/1.1。
持续连接

## Slide 75
非流水线方式：客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求。这比非持续连接的两倍 RTT 的开销节省了建立 TCP 连接所需的一个 RTT 时间。但服务器在发送完一个对象后，其 TCP 连接就处于空闲状态，浪费了服务器资源。
流水线方式：客户在收到 HTTP 的响应报文之前就能够接着发送新的请求报文。一个接一个的请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文。使用流水线方式时，客户访问所有的对象只需花费一个 RTT时间，使 TCP 连接中的空闲时间减少，提高了下载文档效率。
持续连接的两种工作方式

## Slide 76
2. 代理服务器
代理服务器 (proxy server) 又称为万维网高速缓存 (Web cache)，它代表浏览器发出 HTTP 请求。
万维网高速缓存把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。
当与暂时存放的请求相同的新请求到达时，万维网高速缓存就把暂存的响应发送出去，而不需要按 URL 的地址再去互联网访问该资源。

## Slide 77
使用高速缓存可减少访问互联网服务器的时延
校园网
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
这条链路上
的时延很大
没有使用高速缓存的情况
所有万维网通信量
都经过这条链路

## Slide 78
使用高速缓存的情况
校园网
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
(1) 浏览器访问互联网的服务器时，要先与校园网的高速缓存建立 TCP 连接，并向高速缓存发出 HTTP 请求报文。
校园网的高速缓存
（代理服务器）

## Slide 79
使用高速缓存的情况
校园网
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
(2) 若高速缓存已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 HTTP 响应报文中返回给浏览器。
校园网的高速缓存
（代理服务器）

## Slide 80
使用高速缓存的情况
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
R1
R2
(3) 否则，高速缓存就代表发出请求的用户浏览器，与互联网上的源点服务器建立 TCP 连接，并发送 HTTP 请求报文。
校园网的高速缓存
（代理服务器）
校园网
浏览器

## Slide 81
使用高速缓存的情况
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
R1
R2
(4) 源点服务器将所请求的对象放在 HTTP 响应报文中返回给校园网的高速缓存。
校园网的高速缓存
（代理服务器）
校园网
浏览器

## Slide 82
使用高速缓存的情况
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
R1
R2
(5) 高速缓存收到此对象后，先复制在其本地存储器中（为今后使用），然后再将该对象放在 HTTP 响应报文中，通过已建立的 TCP 连接，返回给请求该对象的浏览器。
校园网的高速缓存
（代理服务器）
校园网
浏览器

## Slide 83
3. HTTP 的报文结构
HTTP 有两类报文：
请求报文——从客户向服务器发送请求报文。
响应报文——从服务器到客户的回答。
由于 HTTP 是面向正文的 (text-oriented)，因此在报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串，因而每个字段的长度都是不确定的。

## Slide 84
HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（通常不用）
请求行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
开始行
CRLF
CRLF
报文由三个部分组成，即开始行、首部行和实体主体。
在请求报文中，开始行就是请求行。

## Slide 85
HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（通常不用）
请求行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
“方法”是面向对象技术中使用的专门名词。所谓“方法”就是对所请求的对象进行的操作，因此这些方法实际上也就是一些命令。因此，请求报文的类型是由它所采用的方法决定的。

## Slide 86
HTTP 请求报文的一些方法
方法（操作） 意义
OPTION 请求一些选项的信息
GET 请求读取由 URL所标志的信息
HEAD 请求读取由 URL所标志的信息的首部
POST 给服务器添加信息（例如，注释）
PUT 在指明的 URL下存储一个文档
DELETE 删除指明的 URL所标志的资源
TRACE 用来进行环回测试的请求报文
CONNECT 用于代理服务器

## Slide 87
HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（通常不用）
请求行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
“URL”是所请求的资源的 URL。

## Slide 88
HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（通常不用）
请求行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
“版本”是 HTTP 的版本。

## Slide 89
HTTP 的报文结构（响应报文）
版 本
状态码
短 语
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（有些响应报文不用）
状态行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
开始行
CRLF
CRLF
响应报文的开始行是状态行。
状态行包括三项内容，即 HTTP 的版本，状态码，以及解释状态码的简单短语。

## Slide 90
1xx 表示通知信息的，如请求收到了或正在进行处理。
2xx 表示成功，如接受或知道了。
3xx 表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动。
4xx 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。
5xx 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。
状态码都是三位数字

## Slide 91
4. 在服务器上存放用户的信息
万维网站点可以使用 Cookie 来跟踪用户。
Cookie 表示在 HTTP 服务器和客户之间传递的状态信息。
使用 Cookie 的网站服务器为用户产生一个唯一的识别码。利用此识别码，网站就能够跟踪该用户在该网站的活动。

## Slide 92
6.4.4 万维网的文档
1. 超文本标记语言 HTML
超文本标记语言 HTML 中的 Markup 的意思就是“设置标记”。
HTML 定义了许多用于排版的命令（即标签）。
HTML 把各种标签嵌入到万维网的页面中。这样就构成了所谓的 HTML 文档。HTML 文档是一种可以用任何文本编辑器创建的 ASCII 码文件。

## Slide 93
仅当 HTML 文档是以 .html 或 .htm 为后缀时，浏览器才对此文档的各种标签进行解释。
如 HTML 文档改换以 .txt 为其后缀，则 HTML 解释程序就不对标签进行解释，而浏览器只能看见原来的文本文件。
当浏览器从服务器读取 HTML 文档后，就按照 HTML 文档中的各种标签，根据浏览器所使用的显示器的尺寸和分辨率大小，重新进行排版并恢复出所读取的页面。
HTML 文档

## Slide 94
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
HTML 文档开始

## Slide 95
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
首部开始

## Slide 96
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档的标题

## Slide 97
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
首部结束

## Slide 98
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
主体开始

## Slide 99
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
主体的1级题头

## Slide 100
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
第一个段落

## Slide 101
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
第二个段落

## Slide 102
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
主体结束

## Slide 103
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
HTML 文档结束

## Slide 104
HTML还规定了链接的设置方法。每个链接都有一个起点和终点。
远程链接：超链的终点是其他网点上的页面。
本地链接：超链指向本计算机中的某个文件。
两种不同的链接

## Slide 105
XML (Extensible Markup Language) 是可扩展标记语言，它和 HTML 很相似。
但 XML 的设计宗旨是传输数据，而不是显示数据（HTML 是为了在浏览器上显示数据）。
XML 不是要替换 HTML，而是对 HTML 的补充。
XML

## Slide 106
XHTML (Extensible HTML) 是可扩展超文本标记语言，它与 HTML 4.01 几乎是相同的。
但 XHTML 是更严格的 HTML 版本，也是一个 W3C 标准（2000年1月），是作为一种 XML 应用被重新定义的 HTML，并将逐渐取代 HTML。
新的浏览器都支持 XHTML。
XHTML

## Slide 107
CSS (Cascading Style Sheets) 是层叠样式表，它是一种样式表语言，用于为 HTML 文档定义布局。
CSS 与 HTML 的区别就是：HTML 用于结构化内容，而 CSS 则用于格式化结构化的内容。
CSS

## Slide 108
2. 动态万维网文档
静态文档是指该文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
动态文档是指文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建。
动态文档和静态文档之间的主要差别体现在服务器一端。这主要是文档内容的生成方法不同。而从浏览器的角度看，这两种文档并没有区别。

## Slide 109
(1) 应增加另一个应用程序，用来处理浏览器发来的数据，并创建动态文档。
(2) 应增加一个机制，用来使万维网服务器把浏览器发来的数据传送给这个应用程序，然后万维网服务器能够解释这个应用程序的输出，并向浏览器返回 HTML 文档。
万维网服务器功能的扩充

## Slide 110
扩充了功能的万维网服务器
CGI

 响应动态文档
HTTP 响应报文
万维网服务器
浏览器
程序
万维网客户
服务器
程序
HTTP
数据库
HTTP 请求报文
 请求文档
 CGI 程序创建
动态文档


## Slide 111
CGI (Common Gateway Interface) 是一种标准，它定义了动态文档应如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果应如何使用。
万维网服务器与 CGI 的通信遵循 CGI 标准。
“通用”：CGI 标准所定义的规则对其他任何语言都是通用的。
“网关”：CGI 程序的作用像网关。
“接口”：有一些已定义好的变量和调用等可供其他 CGI 程序使用。
通用网关接口 CGI

## Slide 112
CGI 程序的正式名字是 CGI 脚本 (script)。
“脚本”指的是一个程序，它被另一个程序（解释程序）而不是计算机的处理机来解释或执行。
脚本运行起来要比一般的编译程序要慢，因为它的每一条指令先要被另一个程序来处理（这就要一些附加的指令），而不是直接被指令处理器来处理。
CGI 程序

## Slide 113
3. 活动万维网文档
活动文档 (active document) 技术把所有的工作都转移给浏览器端。
每当浏览器请求一个活动文档时，服务器就返回一段程序副本在浏览器端运行。
活动文档程序可与用户直接交互，并可连续地改变屏幕的显示。
由于活动文档技术不需要服务器的连续更新传送，对网络带宽的要求也不会太高。

## Slide 114

活动文档在客户端创建

响应程序
HTTP 响应报文
万维网服务器
浏览器
程序
万维网客户
服务器
程序
HTTP
HTTP 请求报文
 请求文档
此程序在
客户端创建
出活动文档
程序事先被编译成二进制代码，存放为文件
程序

## Slide 115
由美国 Sun 公司开发的 Java 语言是一项用于创建和运行活动文档的技术。
在 Java 技术中使用 “小应用程序”(applet) 来描述活动文档程序。
用户从万维网服务器下载嵌入了 Java 小应用程序的 HTML 文档后，可在浏览器的屏幕上点击某个图像，就可看到动画效果，或在下拉式菜单中点击某个项目，就可看到计算结果。
Java 技术是活动文档技术的一部分。
用 Java 技术创建活动文档

## Slide 116
程序设计语言。Java 包含一个新的程序设计语言，用来编写传统的计算机程序和 Java 小应用程序。
运行 (runtime) 环境。这是运行 Java 程序所必须的运行环境，其中包括 Java虚拟机（简称为JVM），该软件定义了Java二进制代码的执行模型。
类库 (class library)。为了更容易编写Java小应用程序，Java提供了强大的类库支持。
Java 技术有三个主要组成部分

## Slide 117
Java 是一种面向对象的高级语言，从 C++ 派生出来的，它省略了 C++ 很多复杂的、很少用的语言特点。
Java 的每一个数据项都有一个确定的类型。对数据的操作严格按照该数据的类型来进行。
Java 的编译程序将源程序转换成 Java 字节码 (bytecode)，这是一种与机器无关的二进制代码。计算机程序调用解释程序读取字节码，并解释执行。
Java

## Slide 118
Java 语言、字节码以及 Java 运行系统都被设计成与计算机硬件无关。一旦形成了字节码，就可在任何计算机上运行并产生相同的输出。
Java 小应用程序与机器无关可使在任何计算机上运行的浏览器程序能够下载并运行活动文档。
可保证活动文档在所有的浏览器上产生同样的正确输出。
可大大地降低活动文档的创建和测试费用，因为不必为每一种计算机都制作一个副本。
计算机硬件无关

## Slide 119
运行 Java 的浏览器需要有 HTML 解释程序和 Java 小应用程序解释程序。
解释程序的核心是一个模仿计算机的简单循环。
解释程序维持一个指令指针，在初始化时指在小应用程序的开始处。
在每一次循环操作时，解释程序在指令指针指向的地址读取字节码。然后解释程序对字节码进行解码，并完成指明的操作。
Java 解释程序

## Slide 120
6.4.5 万维网的信息检索系统
1. 全文检索搜索和分类目录搜索
在万维网中用来进行搜索的程序叫做搜索引擎。
全文检索搜索引擎是一种纯技术型的检索工具。它的工作原理是通过搜索软件到互联网上的各网站收集信息，找到一个网站后可以从这个网站再链接到另一个网站。然后按照一定的规则建立一个很大的在线数据库供用户查询。
用户在查询时只要输入关键词，就从已经建立的索引数据库上进行查询（并不是实时地在互联网上检索到的信息）。

## Slide 121
分类目录搜索引擎并不采集网站的任何信息，而是利用各网站向搜索引擎提交的网站信息时填写的关键词和网站描述等信息，经过人工审核编辑后，如果认为符合网站登录的条件，则输入到分类目录的数据库中，供网上用户查询。
分类目录搜索也叫做分类网站搜索。
分类目录搜索

## Slide 122
最著名的全文检索搜索引擎：
Google（谷歌）(www.google.com)
百度 (www.baidu.com)
最著名的分类目录搜索引擎：
雅虎 (www.yahoo.com)
雅虎中国 (cn.yahoo.com)
新浪 (www.sina.com)
搜狐 (www.sohu.com)
网易 (www.163.com)
一些著名的搜索引擎

## Slide 123
垂直搜索引擎 (Vertical Search Engine) 针对某一特定领域、特定人群或某一特定需求提供搜索服务。
垂直搜索也是提供关键字来进行搜索的，但被放到了一个行业知识的上下文中，返回的结果更倾向于信息、消息、条目等。
垂直搜索引擎

## Slide 124
6.4.6 博客和微博
1. 博客
博客是万维网日志 (weblog) 的简称。也有人把 blog 进行音译，译为“部落格”，或“部落阁”。还有人用“博文”来表示“博客文章”。
Weblog 这个新词是 Jorn Barger 于 1997 年创造的。
简写的 blog（这是今天最常用的术语）则是 Peter Merholz 于 1999 年创造的。
有人把 blog 既当作名词，也当作动词，表示编辑博客或写博客。

## Slide 125
1. 博客（续）
博客已经极大地扩充了互联网的应用和影响 。
在博客出现以前，网民是互联网上内容的消费者。
但博客改变了这种情况，网民不仅是互联网上内容的消费者，而且还是互联网上内容的生产者 。

## Slide 126
2. 微博
微博就是微型博客 (microblog)，又称为微博客。
微博不同于一般的博客。微博只记录片段、碎语，三言两语，现场记录，发发感慨，晒晒心情，永远只针对一个问题进行回答。
用户可以通过网页、WAP 网、手机短信彩信、手机客户端等多种方式更新自己的微博。
每条微博字数最初限制为140英文字符，但现在已增加了“长微博”的选项，可输入更多的字符。微博还提供插入图片、视频、音乐等功能。

## Slide 127
3. 轻博
轻博就是轻博客 (light blogging) 。
轻博客是一种介于博客和微博之间的网络服务，同样为用户提供生成内容表达自己的平台。
轻博可以发送博文，没有字数限制。
轻博发表后，其界面会好看些。
在轻博中，推荐与发现的内容比较丰富。

## Slide 128
6.4.7 社交网站
社交网站 SNS (Social Networking Site) 是近年来发展非常迅速的一种网站，其作用是为一群拥有相同兴趣与活动的人创建在线社区。
2004年社交网站脸书 (Facebook，又名面书、脸谱、脸谱网) 在美国诞生。
国内以人人网、开心网等为代表的社交网站也如雨后春笋般迅速崛起。

## Slide 129
6.4.7 社交网站（续）
目前世界上排名第一且分布最广的社交网站是脸书 (Facebook)。
排名第二的社交网站是视频分享网站优兔YouTube（被谷歌收购）。
国内类似的视频分享网站有优酷 (www.youku.com)、土豆 (movie.tudou.com)、56网 (56.com) 等。

## Slide 130
6.4.7 社交网站（续）
另一种能够提供微博服务的社交网络现在也很流行。例如推特 Twitter (twitter.com) 网站可以让用户发表不超过140个字符的消息。这些消息也被称为“推文”(Tweet)。
我国的新浪微博 (www.weibo.com)、腾讯微博 (t.qq.com) 等就是这种性质的社交网站。
职业性社交网站领英 LinkedIn 也很受欢迎。
目前在我国最为流行的社交网站就是微信，微信最初是专为手机用户使用的聊天工具，现在微信的功能已远远超越了社交领域。

## Slide 131
6.5
电子邮件
6.5.1 电子邮件概述
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
6.5.3 电子邮件的信息格式
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.5.5 基于万维网的电子邮件
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 132
6.5.1 电子邮件概述
电子邮件 (e-mail)：指使用电子设备交换的邮件及其方法。
电子邮件是互联网上使用得最多的和最受用户欢迎的一种应用。
优点：使用方便，传递迅速，费用低廉，可以传送多种类型的信息（包括：文字信息，声音和图像等）。

## Slide 133
电子邮件的重要标准
简单邮件发送协议：SMTP
互联网文本报文格式
通用互联网邮件扩充 MIME
邮件读取协议：POP3 和 IMAP

## Slide 134
电子邮件的组成：三个主要构件
发送
邮件
TCP
连接
SMTP
客户
SMTP
服务器
SMTP
客户
用户
发件人
读取
邮件
TCP
连接
POP3
客户
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
发送方
邮件服务器
发件方
用户代理
POP3
接收方
邮件服务器
接收方
用户代理
用户
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
用户代理，邮件服务器，以及邮件发送和读取协议。

## Slide 135
用户代理 UA (User Agent)
用户代理 UA 就是用户与电子邮件系统的接口，是电子邮件客户端软件。
用户代理的功能：撰写、显示、处理和通信。
邮件服务器的功能是发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况（已交付、被拒绝、丢失等）。
邮件服务器按照客户 - 服务器方式工作。邮件服务器需要使用发送和读取两个不同的协议。

## Slide 136
用户代理 UA (User Agent)
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP
连接
用户
发件人
用户
收件人
用户与电子邮件系统的接口。又被称为电子邮件客户端软件。
基本功能：撰写、显示、处理和通信。

## Slide 137
用户代理 UA (User Agent)
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP
连接
用户
发件人
用户
收件人
用户与电子邮件系统的接口。又被称为电子邮件客户端软件。
基本功能：撰写、显示、处理和通信。

## Slide 138
邮件服务器 (Mail Server)
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP
连接
用户
发件人
用户
收件人
又被称为邮件传输代理。
功能：发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况。
按照客户 – 服务器方式工作。
在发送和读取邮件时使用两个不同的协议：SMTP，POP3。

## Slide 139
邮件发送和读取协议
SMTP
发送
邮件
发送邮件 SMTP
POP3
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP
连接
用户
发件人
用户
收件人
邮件发送和读取使用不同的协议协议。
简单邮件发送协议 SMTP：用于在用户代理向邮件服务器或邮件服务器之间发送邮件。
邮局协议 POP3：用于用户代理从邮件服务器读取邮件。

## Slide 140
应当注意
一个邮件服务器既可以作为客户，也可以作为服务器。
例如，当邮件服务器 A 向另一个邮件服务器 B 发送邮件时，邮件服务器 A 就作为 SMTP 客户，而 B 是 SMTP 服务器。
当邮件服务器 A 从另一个邮件服务器 B 接收邮件时，邮件服务器 A 就作为 SMTP 服务器，而 B 是 SMTP 客户。

## Slide 141
应当注意
SMTP
发送
邮件
发送邮件 SMTP
POP3
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP
连接
用户
发件人
用户
收件人
邮件服务器必须能够同时充当客户和服务器。
SMTP和POP3（或IMAP）都是使用TCP连接来传送邮件的，目的是为了可靠地传送邮件。

## Slide 142
电子邮件的最主要的组成构件
邮件缓存
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
发送方
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP 连接
用户
发件人
用户
收件人

## Slide 143
电子邮件的最主要的组成构件
发送方
邮件缓存
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP 连接
用户
发件人
用户
收件人

## Slide 144
电子邮件的最主要的组成构件
发送方
邮件缓存
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP 连接
用户
发件人
用户
收件人

## Slide 145
电子邮件的最主要的组成构件
发送方
邮件缓存
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP 连接
用户
发件人
用户
收件人
注意：邮件不会在互联网中的某个中间邮件服务器落地。

## Slide 146
电子邮件的最主要的组成构件
发送方
邮件缓存
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP 连接
用户
发件人
用户
收件人

## Slide 147
两种不同的通信方式
发送方
邮件缓存
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件方
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
接收方
用户代理
TCP 连接
用户
发件人
用户
收件人
“推”
(push)
“拉”
(pull)

## Slide 148
发送和接收电子邮件的几个重要步骤
发件人调用 PC 中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件。
发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器。
SMTP 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送。
发送方邮件服务器的 SMTP 客户与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接，然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去。

## Slide 149
发送和接收电子邮件的几个重要步骤
运行在接收方邮件服务器中的SMTP服务器进 程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人进行读取。
收件人在打算收信时，就运行PC机中的用户代理，使用POP3（或 IMAP）协议读取发送给自己的邮件。

## Slide 150
电子邮件的组成
电子邮件由信封 (envelope) 和内容 (content) 两部分组成。
电子邮件的传输程序根据邮件信封上的信息来传送邮件。用户在从自己的邮箱中读取邮件时才能见到邮件的内容。
在邮件的信封上，最重要的就是收件人的地址。

## Slide 151
电子邮件地址的格式
TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：
收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名 (6-1)
符号“@”读作“at”，表示“在”的意思。
例如电子邮件地址 xiexiren@tsinghua.org.cn
邮箱所在的主机的域名
在全世界必须是唯一的
这个用户名在该域名
的范围内是唯一的。

## Slide 152
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
SMTP
客户
SMTP
服务器
SMTP
客户
用户
发件人
读取
邮件
TCP
连接
POP3
客户
SMTP
服务器
POP3
服务器
发送
邮件
TCP
连接
SMTP
发送方
邮件服务器
发件方
用户代理
POP3
接收方
邮件服务器
接收方
用户代理
用户
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
SMTP 规定了在两个相互通信的 SMTP 进程交换信息的方法。
SMTP 使用客户–服务器方式。
SMTP 基于 TCP 实现客户与服务器的通信。

## Slide 153
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
SMTP 是一个基于文本的 （即 ASCII 码） 的协议。
SMTP 客户与服务器之间采用命令-响应方式进行交互。
SMTP
客户
SMTP
服务器
命令
响应

## Slide 154
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
SMTP
服务器
TCP
熟知端口 25
SMTP 基于 TCP 实现客户与服务器之间的通信。
SMTP
客户
互联网
TCP
短暂端口

## Slide 155
SMTP 通信的三个阶段
连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP不使用中间的邮件服务器。
邮件传送
连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。

## Slide 156
连接建立
SMTP 服务器
TCP 端口 25
SMTP 客户
建立 TCP 连接
220 Service Ready
HELO abc.edu.cn
250 OK

## Slide 157
邮件传送
SMTP 服务器
SMTP 客户
MAIL FROM: LionKing@abc.edu
250 OK
RCPT TO: TigerWang@xyz.com
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
From: ome@abc.edu
To: TigerWang@xyz.com
Date: 2018-08-18
Subject: Greetings
Dear Mr. Wang,
Welcome you back.
.
250 OK
信封
首部
主体
空行

## Slide 158
连接释放
SMTP 服务器
TCP 端口 25
SMTP 客户
释放 TCP 连接
QUIT
221 Service closed

## Slide 159
6.5.3 电子邮件的信息格式
首部 (header)
主体 (body)
空行
MAIL FROM: one@abc.edu
RCPT TO: two@xyz.com
信封
内容
一个电子邮件分为信封和内容两大部分。
RFC 5322 只规定了邮件内容中的首部 (header) 格式，而对邮件的主体 (body) 部分则让用户自由撰写。

## Slide 160
邮件内容的首部
“To:” 后面填入一个或多个收件人的电子邮件地址。用户只需打开地址簿，点击收件人名字，收件人的电子邮件地址就会自动地填入到合适的位置上。
“Subject:” 是邮件的主题。它反映了邮件的主要内容，便于用户查找邮件。
“Cc:” 表示应给某某人发送一个邮件副本。
“From” 和 “Date” 表示发信人的电子邮件地址和发信日期。
“Reply-To” 是对方回信所用的地址。

## Slide 161
首部 (header)
主体 (body)
空行
MAIL FROM: LionKing@abc.edu
RCPT TO: TigerWang@xyz.com
信封
内容
From: LionKing@abc.edu
To: TigerWang@xyz.com
Date: 2018-08-18
Subject: Greetings
Cc: Manager@zoo.com
纯文本信息 （ASCII编码）。
无特定结构和含义。
邮件内容的首部

## Slide 162
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
两个常用的邮件读取协议：
POP3：邮局协议 (Post Office Protocol) 第3个版本
IMAP：网际报文存取协议 (Internet Message Access Protocol)

## Slide 163
SMTP
客户
SMTP
服务器
SMTP
客户
用户
发件人
POP3
客户
SMTP
服务器
POP3
服务器
发送
邮件
TCP
连接
SMTP
发送方
邮件服务器
发件方
用户代理
读取
邮件
TCP
连接
POP3
接收方
邮件服务器
接收方
用户代理
用户
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
POP3 使用客户–服务器方式。
POP3 基于TCP实现客户与服务器的通信。
POP3 协议

## Slide 164
POP3
客户
SMTP
服务器
POP3
服务器
你是谁？（用户名和口令）
POP3
接收方
邮件服务器
接收方
用户代理
POP3 支持用户鉴别。
POP3 服务器删除被用户读取了的邮件。
POP3 协议

## Slide 165
IMAP
客户
SMTP
服务器
IMAP
服务器
IMAP
接收方
邮件服务器
接收方
用户代理
IMAP 使用客户–服务器方式。
IMAP 基于TCP实现客户与服务器的通信。
IMAP是一个联机协议。
IMAP 协议

## Slide 166
IMAP 的特点
连接后只下载邮件首部（部分下载）。
用户直接在IMAP服务器上创建和管理文件夹。
用户可以搜索邮件内容。
用户可以在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件。
允许收信人只读取邮件中的某一个部分。
缺点：要想查阅邮件，必须先联网。

## Slide 167
IMAP 与 POP3 比较
操作位置 | 操作内容 | IMAP | POP3
收件箱 | 阅读、标记、移动、删除邮件等 | 客户端与邮箱更新同步 | 仅在客户端内
发件箱 | 保存到已发送 | 客户端与邮箱更新同步 | 仅在客户端内
创建文件夹 | 新建自定义的文件夹 | 客户端与邮箱更新同步 | 仅在客户端内
草稿 | 保存草稿 | 客户端与邮箱更新同步 | 仅在客户端内
垃圾文件夹 | 接收并移入垃圾文件夹的邮件 | 支持 | 不支持
广告邮件 | 接收并移入广告邮件夹的邮 | 支持 | 不支持

## Slide 168
IMAP 与 POP3 比较
邮件服务器
邮件服务器
互联网
互联网
整个邮件
所有邮件
邮件首部
工作
好友
使用 POP3
读取邮件
使用 IMAP
读取邮件

## Slide 169
必须注意
邮件读取协议 POP 或 IMAP 与邮件传送协议 SMTP 完全不同。
发信人的用户代理向源邮件服务器发送邮件，以及源邮件服务器向目的邮件服务器发送邮件，都是使用 SMTP 协议。
而 POP 协议或 IMAP 协议则是用户从目的邮件服务器上读取邮件所使用的协议。
邮件
服务器
邮件
服务器
互联网
SMTP
SMTP
POP3 或 IMAP
LAN / WAN
LAN / WAN

## Slide 170
6.5.5 基于万维网的电子邮件
用户代理 (UA) 的缺点：
必须在计算机中安装用户代理软件。
但可能不能安装或不允许安装。
因此，不方便收发邮件。

## Slide 171
不需要在计算机中再安装用户代理软件。
计算机能联网，就能非常方便地收发电子邮件。
电子邮件界面非常友好。
万维网电子邮件优点

## Slide 172
万维网电子邮件
HTTP
服务器
SMTP
客户
用户
发件人
SMTP
服务器
HTTP
服务器
发送
邮件
TCP
连接
HTTP
HTTP
客户
读取
邮件
TCP
连接
HTTP
用户
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
发送、接收电子邮件时使用 HTTP 协议。
两个邮件服务器之间传送邮件时使用 SMTP。
HTTP
客户
ABC 网站
XYZ 网站

## Slide 173
万维网电子邮件
HTTP
服务器
SMTP
客户
用户
发件人
SMTP
服务器
HTTP
服务器
发送
邮件
POST
Submit
HTTP
HTTP
客户
读取
邮件
GET
Download
HTTP
用户
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
发送、接收电子邮件时使用 HTTP 协议。
两个邮件服务器之间传送邮件时使用 SMTP。
HTTP
客户
ABC 网站
XYZ 网站

## Slide 174
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME
SMTP 有以下缺点：
SMTP 不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
SMTP 限于传送 7 位的 ASCII 码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送。
SMTP 服务器会拒绝超过一定长度的邮件。
某些 SMTP 的实现并没有完全按照 [RFC 821] 的 SMTP 标准。

## Slide 175
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME
SMTP 有以下缺点：
SMTP 不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
SMTP 限于传送 7 位的 ASCII 码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送。
SMTP 服务器会拒绝超过一定长度的邮件。
某些 SMTP 的实现并没有完全按照 SMTP 标准。

## Slide 176
1. MIME 概述
通用互联网邮件扩充 MIME 并没有改动 SMTP 或取代它。
MIME 的意图是继续使用目前的 [RFC 822] 格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的编码规则。

## Slide 177
非 ASCII 码
7 位 ASCII 码
MIME
SMTP
MIME
SMTP
7 位 ASCII 码
7 位 ASCII 码
非 ASCII 码
用户
用户
MIME 和 SMTP 的关系

## Slide 178
5 个新的邮件首部字段，它们可包含在原有首部中。这些字段提供了有关邮件主体的信息。
定义了许多邮件内容的格式，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化。
定义了传送编码，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变。
MIME 主要包括三个部分

## Slide 179
MIME 增加 5 个新的邮件首部
邮件首部
邮件主体
MIME
首部
MIME-Version：MIME 的版本。若无此行，则为英文文本。
Content-Description：这是可读字符串，此邮件的说明。
Content-Id：邮件的唯一标识符。
Content-Transfer-Encoding：传送时邮件主体使用的编码方法。
Content-Type：邮件内容类型 / 子类型。

## Slide 180
2. 内容传送编码(Content-Transfer-Encoding)
编码方法 | 说明
7bit | 7 位 ASCII 编码，每行不能超过 1000 个字符（包括回车和换行）。缺省编码方法。
8bit | 8 位非 ASCII 编码，每行不能超过 1000 个字节（包括回车和换行）。
Binary | 8 位非 ASCII 编码，任意长度的字节串。
Base64 | 将任意长度的字节串转换为用 7 位 ASCII 编码表示的字符串。可用于二进制和非文本数据的编码。
Quoted-printable | 将任意长度的字节串转换为 ASCII 编码表示的字符串。可用于二进制和非文本数据的编码。

## Slide 181
适用于所传送的数据中只有少量的非 ASCII 码的情况。
Quoted-printable 编码
00111101
00111001
01000100
(=)
(9)
(D)
… 01001100 10011101 00111001 …
10011101
11001111 10110101 11001101 10110011
=CF=B5=CD=B3
32位
96位
原来 1 个字节，现在需要 3 个字节，开销=200%）

## Slide 182
适合任意长度的二进制数据。编码表如下：
Base64 编码
索引 | 对应字符 | 索引 | 对应字符 | 索引 | 对应字符 | 索引 | 对应字符 | 索引 | 对应字符
0 | A | 13 | N | 26 | a | 39 | n | 52 | 0
1 | B | 14 | O | 27 | b | 40 | o | 53 | 1
2 | C | 15 | P | 28 | c | 41 | p | 54 | 2
3 | D | 16 | Q | 29 | d | 42 | q | 55 | 3
4 | E | 17 | R | 30 | e | 43 | r | 56 | 4
5 | F | 18 | S | 31 | f | 44 | s | 57 | 5
6 | G | 19 | T | 32 | g | 45 | t | 58 | 6
7 | H | 20 | U | 33 | h | 46 | u | 59 | 7
8 | I | 21 | V | 34 | i | 47 | v | 60 | 8
9 | J | 22 | W | 35 | j | 48 | w | 61 | 9
10 | K | 23 | X | 36 | k | 49 | x | 62 | +
11 | L | 24 | Y | 37 | l | 50 | y | 63 | /
12 | M | 25 | Z | 38 | m | 51 | z |  | 
用两个连在一起的二个等号“==”和一个等号“=”分别表示最后一组的代码只有8位或16位。

## Slide 183
Base64 编码
原始字节
原来为 3 个字节，编码后为 4 个字节，开销=25%）
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
S | T | F | 5
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4 个 6 位组
Base64 编码
ASCII 编码

## Slide 184
Base64 编码
原始字节
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Q | = | =
4 个 6 位组
Base64 编码
ASCII 编码

## Slide 185
3. 内容类型
MIME 着标准规定 Content-Type 说明必须含有两个标识符，即内容类型(type)和子类型(subtype)，中间用“/”分开。
MIME 标准原先定义了 7 个基本内容类型和 15 种子类型。
MIME允许发件人和收件人自己定义专用的内容类型。但为避免可能出现名字冲突，标准要求为专用的内容类型选择的名字要以字符串 X-开始。

## Slide 186
MIME Content-Type 说明中的类型及子类型
内容类型 | 子类型举例 | 说明
text（文本） | plain, html, xml, css | 不同格式的文本
image（图像） | gif, jpeg, tiff | 不同格式的静止图像
audio（音频） | basic, mpeg, mp4 | 可听见的声音
video（视频） | mpeg, mp4, quicktime | 不同格式的影片
model（模型） | vrml | 3D模型
application（应用） | octet-stream, pdf, javascript, zip | 不同应用程序产生的数据
message（报文） | http, rfc822 | 封装的报文
multipart（多部分） | mixed, alternative, parallel, digest | 多种类型的组合

## Slide 187
MIME 举例
From: lionking@abc.edu
To: tigerwang@xyz.com
Subject: picture of my new home
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg
base64 encoded data .....
.........................
......base64 encoded data
内容类型/子类型
编码方法
MIME 版本
编码后的数据

## Slide 188
在协议软件中，给协议参数赋值的动作叫做协议配置。
一个协议软件在使用之前必须是已正确配置的。
连接到互联网的计算机的协议软件需要配置的参数包括：
IP 地址
子网掩码
默认路由器的 IP 地址
域名服务器的 IP 地址
6.6 动态主机配置协议 DHCP

## Slide 189
协议配置
在协议软件中给这些参数赋值的动作叫做协议配置。
一个软件协议在使用之前必须是已正确配置的。
具体的配置信息有哪些则取决于协议栈。

## Slide 190
协议配置（续）
需要配置的项目
IP 地址
子网掩码
默认路由器的 IP 地址
域名服务器的 IP 地址
这些信息通常存储在一个配置文件中，计算机在引导过程中可以对这个文件进行存取。

## Slide 191
动态主机配置协议 DHCP
互联网广泛使用的动态主机配置协议 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 提供了即插即用连网 (plug-and-play networking) 的机制。
这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址，而不用手工配置。
DHCP给运行服务器软件、且位置固定的计算机指派一个永久地址，给运行客户端软件的计算机分配一个临时地址。

## Slide 192
DHCP 使用客户 - 服务器方式
需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器广播发送发现报文
（DHCPDISCOVER），这时该主机就成为 DHCP 客户。
本地网络上所有主机都能收到此广播报文，但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。
DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到，则返回找到的信息。若找不到，则从服务器的 IP 地址池 (address pool) 中取一个地址分配给该计算机。DHCP服务器的回答报文叫做提供报文（DHCPOFFER）。

## Slide 193
DHCP 工作方式
DHCP 使用客户-服务器方式，采用请求/应答方式工作。
DHCP 基于 UDP 工作，DHCP 服务器运行在 67 号端口， DHCP客户运行在 68 号端口。
DHCP 客户
DHCP 客户
67
DHCP 客户
DHCP 客户
67
68
DHCP 客户
DHCP 客户
67
68
请求
应答
被动打开
UDP
主动打开
UDP

## Slide 194
DHCPDISCOVER
00:a0:24:71:e4:44
发送到：255.255.255.255
DHCP 工作方式
主机 A
00:a0:24:71:e4:44
DHCP 服务器
广播
DHCPDISCOVER
单播
需要IP地址的主机向DHCP服务器广播发送发现报文 (DHCPDISCOVER) 。

## Slide 195
DHCP 工作方式
主机 A
10.12.18.112
00:a0:24:71:e4:44
DHCP 服务器
单播
DHCP服务器回答提供报文 (DHCPOFFER)，表示“提供”IP地址等配置信息。
DHCPOFFER
IP address: 10.12.18.112
Default gateway: 10.12.18.1
Netmask: 255.255.0.0

## Slide 196
DHCP 中继代理(relay agent)
并不是每个网络上都有DHCP服务器，这样会使DHCP服务器的数量太多。现在是每一个网络至少有一个 DHCP 中继代理，它配置了 DHCP 服务器的 IP 地址信息。
当 DHCP 中继代理收到主机发送的发现报文后，就以单播方式向 DHCP 服务器转发此报文，并等待其回答。收到 DHCP 服务器回答的提供报文后，DHCP 中继代理再将此提供报文发回给主机。

## Slide 197
DHCP 中继代理以单播方式转发发现报文
主机
DHCP
服务器
其他
网络
DHCP
中继代理
DHCPDISCOVER
广播
DHCPDISCOVER
单播

## Slide 198
租用期 (lease period)
DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协议称这段时间为租用期。
租用期的数值应由 DHCP 服务器自己决定。
DHCP 客户也可在自己发送的报文中（例如，发现报文）提出对租用期的要求。

## Slide 199
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，
等待客户端发来的报文。

## Slide 200
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

❷：DHCP 客户从 UDP 端口 68
发送 DHCP 发现报文 DHCPDISCOVER。

## Slide 201
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

❸：凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器
都发出 DHCP 提供报文 DHCPOFFER，因此
DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文 。

## Slide 202
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

❹：DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择
其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务
器发送 DHCP 请求报文 DHCPREQUEST。

## Slide 203
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

❺：被选择的 DHCP 服务器发送确认报文
DHCPACK，进入已绑定状态，并可
开始使用得到的临时 IP 地址了。

## Slide 204
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T1 和 T2，它们的超时时间分别是 0.5T 和 0.875T。当超时时间到就要请求更新租用期。

## Slide 205
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

❻：租用期过了一半（T1 时间到），DHCP 发送
请求报文 DHCPREQUEST，要求更新租用期。

## Slide 206
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

❼：DHCP 服务器若同意，则发回确认报文
DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租
用期，重新设置计时器。

## Slide 207
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

❽：DHCP 服务器若不同意，则发回否认报 DHCPNACK。
这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，
而必须重新申请 IP 地址（回到步骤 ❷）。

## Slide 208
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

若 DHCP 服务器不响应步骤 ❻ 的请求报文 DHCPREQUEST，则在租用期过了 87.5% 时，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复步骤 ❻），然后又继续后面的步骤。

## Slide 209
DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

❾：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的
租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释
放报文 DHCPRELEASE 即可。

## Slide 210
6.7
简单网络管理协议 SNMP
6.7.1 网络管理的基本概念
6.7.2 管理信息结构 SMI
6.7.3 管理信息库 MIB
6.7.4 SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 211
6.7.1 网络管理的基本概念
网络管理包括对硬件、软件和人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制，这样就能以合理的价格满足网络的一些需求，如实时运行性能，服务质量等。网络管理常简称为网管。
网络管理并不是指对网络进行行政上的管理。

## Slide 212
网络管理的五大功能
故障管理：故障检测、隔离和纠正。
配置管理：初始化网络、并配置网络。
计费管理：记录网络资源的使用。
性能管理：估价系统资源的运行状况及通信效率等。
网络安全管理：对授权机制、访问控制、加密和加密关键字的管理。

## Slide 213
网络管理的一般模型
管理站
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
互联网
A

## Slide 214
网络管理模型中的主要构件
管理站也常称为网络运行中心 NOC (Network Operations Center)，是网络管理系统的核心。
管理程序在运行时就成为管理进程。
管理站（硬件）或管理程序（软件）都可称为管理者(manager)。Manager 不是指人，而是指机器或软件。
网络管理员 (administrator) 指的是负责网络管理的人员。
大型网络往往实行多级管理，因而有多个管理者，而一个管理者一般只管理本地网络的设备。

## Slide 215
被管对象 (Managed Object)
网络的每一个被管设备中可能有多个被管对象。
被管设备有时可称为网络元素或网元。
在被管设备中也会有一些不能被管的对象。

## Slide 216
代理 (agent)
在每一个被管设备中都要运行一个程序以便和管理站中的管理程序进行通信。这些运行着的程序叫做网络管理代理程序，或简称为代理。
代理程序在管理程序的命令和控制下在被管设备上采取本地的行动。

## Slide 217
网络管理协议
网络管理协议简称为网管协议。
网络管理协议是管理程序和代理程序之间进行通信的规则。
网络管理员利用网络管理协议，通过管理站对网络中的被管设备进行管理。
需要注意的是，网管协议本身不管理网络。

## Slide 218
简单网络管理协议 SNMP
简单网络管理协议SNMP (Simple Network Management Protocol) 中的管理程序和代理程序按客户–服务器方式工作。
管理程序运行 SNMP 客户程序，向某个代理程序发出请求（或命令），代理程序运行 SNMP 服务器程序，返回响应（或执行某个动作）。
在网管系统中，往往是一个（或少数几个）客户程序与很多的服务器程序进行交互。

## Slide 219
简单网络管理协议 SNMP
简单网络管理协议 SNMP (Simple Network Management Protocol) 中的管理程序和代理程序按客户–服务器方式工作。
管理程序运行 SNMP 客户程序，向某个代理程序发出请求（或命令），代理程序运行 SNMP 服务器程序，返回响应（或执行某个动作）。
在网管系统中，往往是一个（或少数几个）客户程序与很多的服务器程序进行交互。

## Slide 220
网络管理的基本原理
若要管理某个对象，就必然会给该对象添加一些软件或硬件，但这种“添加”必须对原有对象的影响尽量小些。

## Slide 221
SNMP 的指导思想
SNMP 最重要的指导思想就是要尽可能简单。
SNMP 的基本功能包括监视网络性能、检测分析网络差错和配置网络设备等。
在网络正常工作时，SNMP 可实现统计、配置、和测试等功能。当网络出故障时，可实现各种差错检测和恢复功能。
虽然 SNMP 是在 TCP/IP 基础上的网络管理协议，但也可扩展到其他类型的网络设备上。

## Slide 222
SNMP 的基本功能
SNMP 最重要的指导思想就是要尽可能简单。
SNMP 的基本功能包括：
  监视网络性能
  检测分析网络差错
  配置网络设备等。

## Slide 223
SNMP 的管理站和委托代理
整个系统必须有一个管理站。
若网络元素使用的不是 SNMP 而是另一种网络管理协议，SNMP 协议就无法控制该网络元素。这时可使用委托代理 (proxy agent)。
委托代理能提供协议转换和过滤操作等功能，对被管对象进行管理。
管理站
委托代理
被管设备
被管设备
被管设备
SNMP
专用协议

## Slide 224
SNMP 网络管理组成
SNMP 的网络管理由三个部分组成：
SNMP 本身
管理信息结构 SMI (Structure of Management Information)
管理信息库 MIB (Management Information Base)。

## Slide 225
简单网络管理协议 SNMP
SNMP 定义了管理站和代理之间所交换的分组格式。
所交换的分组包含各代理中的对象（变量）名及其状态（值）。
SNMP 负责读取和改变这些数值。

## Slide 226
管理信息结构 SMI
SMI 定义了命名对象和定义对象类型（包括范围和长度）的通用规则，以及把对象和对象的值进行编码的规则。
这样做是为了确保网络管理数据的语法和语义的无二义性。但从 SMI 的名称并不能看出它的功能。
SMI 并不定义一个实体应管理的对象数目，也不定义被管对象名以及对象名及其值之间的关联。

## Slide 227
管理信息库 MIB
MIB 在被管理的实体中创建了命名对象，并规定了其类型。
管理程序使用 MIB 中的信息，对网络进行管理。
管理程序
代理
管理信息库 (MIB)
SNMP
代理
管理信息库 (MIB)
代理
管理信息库 (MIB)

## Slide 228
6.7.2 管理信息结构 SMI
SMI 的功能：
被管对象应怎样命名；
用来存储被管对象的数据类型有哪些种；
在网络上传送的管理数据应如何编码。

## Slide 229
SMI 规定所有被管对象必须在命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)

## Slide 230
SMI 规定所有被管对象必须在命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)

## Slide 231
SMI 规定所有被管对象必须在命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)

## Slide 232
SMI 使用 ASN.1
SMI 标准指明：所有的 MIB 变量必须使用抽象语法记法 1（ASN.1）来定义。
SMI 既是 ASN.1 的子集，又是 ASN.1 的超集。
ASN.1 的记法很严格，它使得数据的含义不存在任何可能的二义性。

## Slide 233
SMI 数据类型
SMI 把数据类型分为两大类：
  简单类型
  结构化类型。
数据
类型：值集合的名字
值：某个值集合中的一个元素

## Slide 234
ASN.1 部分数据类型
分类 | 数据类型名称 | 含义
简单类型 | INTEGER | 任意长度整数
 | BIT STRING | 0 位或多位组成的二进制串
 | OCTET STRING | 0 位或多位组成的字节串
 | NULL | 空值
 | OBJECT IDENTIFIER | 定义的数据类型
结构化类型 | SEQUENCE | 由多个数据类型按序组成的值
 | SEQUENCE OF | 由同一数据类型按序组成的值
 | CHOICE | 可以从多个数据类型中选择一个
 | ANY | 任何数据类型

## Slide 235
基本编码规则 BER
ISO 在制订 ASN.1 语言的同时也为它定义了一种标准的编码方案，即基本编码规则 BER (Basic Encoding Rule)。
BER 指明了每种数据类型中每个数据的值的表示。
发送端用 BER 编码，可将用 ASN.1 所表述的报文转换成唯一的比特序列。
接收端用 BER 进行解码，得到该比特序列所表示的 ASN.1 报文。

## Slide 236
用 TLV 方法进行编码
标记 T 长度 L 值 V
数据元素
定义数据的值
定义 V 字段的长度
定义数据的类型

## Slide 237
TLV 中的 T 字段定义数据的类型
字节 1 可变 可变
标记 T 长度 L 值 V
类 别 格 式 编 号
位 2 1 5
数据元素

## Slide 238
TLV 中的 T 字段定义数据的类型
数据类型 | 类别 | 格式 | 编号 | T字段（二进制） | T字段（十六进制）
INTEGER | 00 | 0 | 00010 | 00000010 | 02
OCTET STRING | 00 | 0 | 00100 | 00000100 | 04
OBJECT IDENTIFIER | 00 | 0 | 00110 | 00000110 | 06
NULL | 00 | 0 | 00101 | 00000101 | 05
Sequence, sequence of | 00 | 1 | 10000 | 00110000 | 30
IPAddress | 01 | 0 | 00000 | 01000000 | 40
Counter | 01 | 0 | 00001 | 01000001 | 41
Gauge | 01 | 0 | 00010 | 01000010 | 42
TimeTicks | 01 | 0 | 00011 | 01000011 | 43
Opaque | 01 | 0 | 00100 | 01000100 | 44

## Slide 239
TLV 中的 L 字段定义 V 字段的长度
指出 V 字段长度 = 2 字节
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
单字节的 L 字段
指出 V 字段长度 = 262 字节
多字节的 L 字段
指出后续字节数 = 2
后续字节数 = 2

## Slide 240
TLV 中的 V 字段定义数据的值
类 型 | 大 小 | 说 明
INTEGER | 4 字节 | 在 –231 到 231 – 1 之间的整数
Interger32 | 4 字节 | 和 INTEGER 相同
Unsigned32 | 4 字节 | 在 0 到 232 – 1 之间的无符号数
OCTET STRING | 可变 | 不超过 65535 字节长的字节串
OBJECT IDENTIFIER | 可变 | 对象标识符
IPAddress | 4 字节 | 由 4 个整数组成的IP地址
Counter32 | 4 字节 | 可从 0 增加到 232 的整数；当它到达最大值时就返回到 0
TimeTicks | 4 字节 | 记录时间的计数值，以 1/100 秒为单位
BITS | — | 比特串
Opaque | 可变 | 不解释的串

## Slide 241
TLV 中的 V 字段定义数据的值
例如，INTEGER 15，其 T 字段是02， INTEGER 类型要用 4 字节编码。最后得出 TLV 编码为 02 04 00 00 00 0F。
T
02
L
04
V
00 00 00 0F

## Slide 242
TLV 中的 V 字段定义数据的值
例如，IPAddress 192.1.2.3，其 T 字段是 40，V 字段需要 4 字节表示，因此得出 TLV 编码是 40 04 C0 01 02 03。
T
40
L
04
V
C0 01 02 03

## Slide 243
TLV 中的 V 字段可嵌套其他数据元素的 TLV 字段
V
L
T
T
L
V
T
L
name value

## Slide 244
6.7.3 管理信息库 MIB
被管对象必须维持可供管理程序读写的若干控制和状态信息。这些信息总称为管理信息库 MIB (Management Information Base) 。
管理程序使用 MIB 中这些信息的值对网络进行管理（如读取或重新设置这些值）。
只有在 MIB 中的对象才是 SNMP 所能够管理的。

## Slide 245
SMI 规定所有被管对象必须在命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)

## Slide 246
节点 mib-2 所包含的信息类别举例
类 别 | 标 号 | 所包含的信息
system | (1) | 主机或路由器的操作系统
interfaces | (2) | 各种网络接口
address translation | (3) | 地址转换（例如，ARP 映射）
ip | (4) | IP 软件
icmp | (5) | ICMP 软件
tcp | (6) | TCP 软件
udp | (7) | UDP 软件
egp | (8) | EGP 软件

## Slide 247
MIB 变量的例子
MIB 变量 | 所属类别 | 意 义
sysUpTime | system | 距上次重启动的时间
ifNumber | interfaces | 网络接口数
ifMtu | interfaces | 特定接口的最大传送单元 MTU
ipDefaultTTL | ip | IP 在生存时间字段中使用的值
ipInReceives | ip | 接收到的数据报数目
ipForwDatagrams | ip | 转发的数据报数目
ipOutNoRoutes | ip | 路由选择失败的数目
ipReasmOKs | ip | 重装的数据报数目
ipFragOKs | ip | 分片的数据报数目
ipRoutingTable | ip | IP 路由表
icmpInEchos | icmp | 收到的 ICMP 回送请求数目
tcpRtoMin | tcp | TCP 允许的最小重传时间
tcpMaxConn | tcp | 允许的最大 TCP 连接数目
tcpInSegs | tcp | 已收到的 TCP 报文段数目
udpInDatagrams | udp | 已收到的 UDP 数据报数目

## Slide 248
6.7.4 SNMP 的协议数据单元和报文
SNMP 的操作只有两种基本的管理功能：
“读”操作，用 get 报文来检测各被管对象的状况；
“写”操作，用 set 报文来改变各被管对象的状况。
SNMP 的这些功能通过探询操作来实现。

## Slide 249
SNMP 的探询操作
探询操作 —— SNMP 管理进程定时向被管理设备周期性地发送探询信息。
探询的好处：
可使系统相对简单。
能限制通过网络所产生的管理信息的通信量。
探询的缺点：
  不够灵活，而且所能管理的设备数目不能太多。
  开销也较大。

## Slide 250
陷阱(trap)
SNMP 不是完全的探询协议，它允许不经过询问就能发送某些信息。这种信息称为陷阱，表示它能够捕捉“事件”。
当被管对象的代理检测到有事件发生时，就检查其门限值。代理只向管理进程报告达到某些门限值的事件（即过滤）。
过滤的好处是：
仅在严重事件发生时才发送陷阱；
陷阱信息很简单且所需字节数很少。

## Slide 251
SNMP 是有效的网络管理协议
使用探询（至少是周期性地）以维持对网络资源的实时监视。
同时也采用陷阱机制报告特殊事件，使得 SNMP 成为一种有效的网络管理协议。

## Slide 252
SNMP 使用无连接的 UDP
SNMP 使用无连接的 UDP。但 UDP 不保证可靠交付。
在运行代理程序的服务器端用熟知端口 161 来接收 get 或 set 报文和发送响应报文（与熟知端口通信的客户端使用临时端口）。
运行管理程序的客户端则使用熟知端口 162 来接收来自各代理的 trap 报文。

## Slide 253
SNMPv1 定义的协议数据单元 (PDU) 类型
PDU 编号 (T字段) PDU 名称 用途
0 (A0) GetRequest 用来查询一个或一组变量的值
1 (A1) GetNextRequest 允许在 MIB 树上读取下一个变量，此操作可反复进行
2 (A2) Reponse 代理向管理者或管理者向管理者发送响应
3 (A3) SetRequest 对一个或多个变量值进行设置
5 (A5) GetBulkRequest 管理者从代理读取大数据块的值
6 (A6) InformRequest 管理者从另一管理者读取代理的变量
7 (A7) SNMPv2Trap 代理向管理者报告异常事件
8 (A8) Report 管理者之间报告某些差错

## Slide 254
SNMP 的报文格式
变量绑定
首部
上下文引擎 ID 上下文名 PDU 类型 请求 ID 差错状态 差错索引 名 值 名 值
UDP 数据报
IP 数据报
SNMP 报文
IP
首部
UDP
首部
SNMP 报文的数据部分
版本
首部
…
20 字节
8 字节
SNMP PDU
有关加密信息
的字段
安全
参数

## Slide 255
Get-request 报文 ASN.1 编码
L
09
T
OBJECT IDENTIFIER
T
SEQUENCE
L
0D
request-id
error-status
error-index
variable-bindings
VarBind
request-ID
1. 3. 6. 1. 2. 1. 7. 1. 0
GetRequest-PDU
T
A0
L
1D
GetRequest
-PDU
L
01
L
0F
T
INTEGER
L
01
V
05 AE 56 02
V
00
T
SEQUENCE OF
T
INTEGER
V
00
name value
V
01 03 06 01 02 01 01 01 00
T
NULL
L
00
L
04
T
INTEGER

## Slide 256
Get-request 报文 ASN.1 定义
Get-request-PDU :: [0] --[0] 表示上下文类，编号为 0
IMPLICIT SEQUENCE { --类型是 SEQUENCE
request-id integer32, --变量 request-id 的类型是 integer32
error-status INTEGER {0..18}, --变量 error-status 取值为 0 ~ 18 的整数
error-index INTEGER {0..max-bindings}, --变量 error-index 取值为 0 ~ max-bindings的整数
variable-bindings VarBindList } --变量 variable-binding 的类型是 VarBindList

## Slide 257
Get-request 报文的 BER 编码
L
09
T
OBJECT IDENTIFIER
request-id
error-status
error-index
variable-bindings
request-ID
1. 3. 6. 1. 2. 1. 7. 1. 0
GetRequest-PDU
T
A0
L
1D
GetRequest
-PDU
L
01
L
0F
T
INTEGER
L
01
V
05 AE 56 02
V
00
T
SEQUENCE OF
T
INTEGER
V
00
V
01 03 06 01 02 01 01 01 00
L
04
T
INTEGER
T
SEQUENCE
L
0D
VarBind
name value
T
NULL
L
00

## Slide 258
Get-request 报文的 BER 编码
A0 1D -- GetRequest-PDU，上下文类型，长度1D16 = 29
02 04 05 AE 56 02 -- INTEGER类型，长度0416，request-id = 05 AE 56 02
02 01 00 -- INTEGER类型，长度0116，error status = 0016
02 01 00 -- INTEGER类型，长度0116，error index = 0016
30 0F -- SEQUENCE OF类型，长度0F16 = 15
30 0D -- SEQUENCE类型，长度0D16 = 13
06 09 01 03 06 01 02 01 07 01 00 -- OBJECT IDENTIFIER类型，长度0916，udpInDatagrams
05 00 -- NULL类型，长度0016

## Slide 259
6.8
应用进程跨越网络的
通信
6.8.1 系统调用和应用编程接口
6.8.2 几种常用的系统调用

## Slide 260
6.8.1 系统调用和应用编程接口
大多数操作系统使用系统调用 (system call ) 的机制在应用程序和操作系统之间传递控制权。
对程序员来说，每一个系统调用和一般程序设计中的函数调用非常相似，只是系统调用是将控制权传递给了操作系统。

## Slide 261
多个应用进程使用系统调用的机制
应用程序 1
应用程序 2
应用程序 n
…
由应用程序调用的系统函数
用户地址空间
中的应用程序
系统调用接口
系统地址空间
中的协议软件
包括 TCP/IP 协议软件的操作系统内核

## Slide 262
应用编程接口 API
系统调用接口实际上就是应用进程的控制权和操作系统的控制权进行转换的一个接口。
使用系统调用之前要编写一些程序，特别是需要设置系统调用中的许多参数，因此这种系统调用接口又称为应用编程接口 API (Application Programming Interface) 。

## Slide 263
几种应用编程接口 API
Berkeley UNIX 操作系统定义了一种 API，它又称为套接字接口 (socket interface)。
微软公司在其操作系统中采用了套接字接口 API，形成了一个稍有不同的 API，并称之为 Windows Socket。
AT&T 为其 UNIX 系统 V 定义了一种 API，简写为 TLI (Transport Layer Interface)。

## Slide 264
应用进程通过套接字接入到网络
应用进程
TCP
由应用程序
控制
互联网
由操作系统
控制
客户
服务器
套接字
TCP
应用进程
套接字

## Slide 265
套接字的作用
当应用进程需要使用网络进行通信时就发出系统调用，请求操作系统为其创建“套接字”，以便把网络通信所需要的系统资源分配给该应用进程。
操作系统为这些资源的总和用一个叫做套接字描述符的号码来表示。
应用进程所进行的网络操作都必须使用这个套接字描述符。
通信完毕后，应用进程通过一个关闭套接字的系统调用通知操作系统回收与该套接字描述符相关的所有资源。

## Slide 266
调用 socket 创建套接字
套接字描述符表
（每一个进程一个描述符）
0：
1：
2：
3：
4：
操作系统
套接字的数据结构
协议族：PF_INET
服务：SOCK_STREAM
本地 IP 地址：
远地 IP 地址：
本地端口：
远地端口：



## Slide 267
6.8.2 几种常用的系统调用
当应用进程需要使用网络进行通信时，就发出系统调用。
使用 TCP/IP 应用编程接口 API，就可以编写基于互联网的网络应用程序了。
调用 API 时，用户可以使用 TCP 服务，也可以使用 UDP 等其他服务。

## Slide 268
6.8.2 几种常用的系统调用
TCP 提供面向连接的服务。
使用TCP服务需要经历 3 个阶段：
  连接建立阶段
  数据传送阶段
  和 连接释放阶段

## Slide 269
1. 连接建立阶段
当套接字被创建后，它的端口号和 IP 地址都是空的，因此应用进程要调用 bind
（绑定）来指明套接字的本地地址。在服务器端调用 bind 时就是把熟知端口号和本地 IP 地址填写到已创建的套接字中。这就叫做把本地地址绑定到套接字。
服务器在调用 bind 后，还必须调用 listen（收听）把套接字设置为被动方式，以便随时接受客户的服务请求。UDP 服务器由于只提供无连接服务，不使用 listen 系统调用。
服务器紧接着就调用 accept（接受），以便把远地客户进程发来的连接请求提取出来。系统调用 accept 的一个变量就是要指明从哪一个套接字发起的连接。

## Slide 270
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放

## Slide 271
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放

## Slide 272
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放

## Slide 273
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放

## Slide 274
并发方式工作的服务器
接受连接请求
的套接字
M
S1
连接
套接字
连接
套接字
连接
套接字
S2
S3
操作系统
服务器
应用进程
从属服务器进程
主服务器进程
（原来的套接字）
(新创建的套接字)
调用 accept 要完成的动作较多。这是因为一个服务器必须能够同时处理多个连接。这样的服务器常称为并发方式 (concurrent) 工作的服务器。

## Slide 275
2. 传送阶段
客户和服务器都在 TCP 连接上使用 send 系统调用传送数据，使用 recv 系统调用接收数据。
通常客户使用 send 发送请求，而服务器使用 send 发送回答。
服务器使用 recv 接收客户用 send 调用发送的请求。客户在发完请求后用 recv 接收回答。

## Slide 276
服务器端
客户端
2. 传送阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放

## Slide 277
3. 连接释放阶段
一旦客户或服务器结束使用套接字，就把套接字撤消。这时就调用 close 释放连接和撤销套接字。

## Slide 278
服务器端
客户端
3. 连接释放阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放

## Slide 279
系统调用使用顺序的例子
服务器端
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
客户端
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求

## Slide 280
6.9
P2P 应用
6.9.1 具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
6.9.2 具有全分布式结构的 P2P 文件共享程序
6.9.3 P2P 文件分发的分析
6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象

## Slide 281
P2P 工作方式概述
互联网

uN
u5
u4
u3
u2
u1
dN
d1
d5
d4
d3
d2

## Slide 282
P2P 工作方式概述
P2P 工作方式受到广大网民的欢迎。
在 P2P 工作方式下，所有的音频/视频文件都是在普通的互联网用户之间传输。
这种工作方式解决了集中式媒体服务器可能出现的瓶颈问题。
在互联网流量中，P2P 工作方式下的文件分发已占据了最大的份额，比万维网应用所占的比例大得多。

## Slide 283
6.9.1 具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
Napster 最早使用 P2P 技术，提供免费下载 MP3 音乐。
Napster 将所有音乐文件的索引信息都集中存放在 Napster 目录服务器中。
使用者只要查找目录服务器，就可知道应从何处下载所要的MP3文件。
用户要及时向 Napster 的目录服务器报告自己存有的音乐文件。
Napster 的文件传输是分散的，文件的定位则是集中的。

## Slide 284
Napster 的工作过程
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A
谁有文件 MP3#？
请求文件 MP3#




A有，B有，C有。
MP3#
用户 X 向 Napster 目录服务器查询（客户–服务器方式）谁有音乐文件 MP3#。


## Slide 285
Napster 的工作过程
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A
谁有文件 MP3#？
请求文件 MP3#




A有，B有，C有。
MP3#
Napster 目录服务器回答 X：有三个地点有文件 MP3#，即 A, B 和 C（给出了这三个地点的IP地址）。于是用户 X 得知所需的文件 MP3# 的三个下载地点。


## Slide 286
Napster 的工作过程
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A
谁有文件 MP3#？
请求文件 MP3#




A有，B有，C有。
MP3#
用户 X 可以随机地选择三个地点中的任一个。假定 X 向 A 发送下载文件 MP3#的请求报文。双方都使用 P2P 方式通信。


## Slide 287
Napster 的工作过程
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A
谁有文件 MP3#？
请求文件 MP3#




A有，B有，C有。
MP3#
对等方A（现在作为服务器）把文件MP3#发送给X。


## Slide 288
集中式目录服务器的缺点
可靠性差。
会成为性能的瓶颈。

## Slide 289
6.9.2 具有全分布式结构的 P2P 文件共享程序
Gnutella 是第二代 P2P 文件共享程序，采用全分布方法定位内容的 P2P 文件共享应用程序。
Gnutella 与 Napster 最大的区别是：不使用集中式的目录服务器，而是使用洪泛法在大量 Gnutella 用户之间进行查询。
为了不使查询的通信量过大，Gnutella 设计了一种有限范围的洪泛查询，以减少倾注到互联网的查询流量，但也影响到查询定位的准确性。

## Slide 290
eMule 的其他特点
eMule 使用了一些服务器。这些服务器并不是保存音频/视频文件，而是保存用户的有关信息，因而可以告诉用户从哪些地方可以下载到所需的文件。
eMule 使用了专门定义的文件夹，让用户存放可以和其他用户共享的文件。
eMule 的下载文件规则是鼓励用户向其他用户上传文件。用户上传文件越多，其下载文件的优先级就越高（因而下载就越快）。

## Slide 291
使用 P2P 的比特洪流 BT
BitTorrent 所有对等方集合称为一个洪流 (torrent)，
下载文件的数据单元为长度固定的文件块 (chunk)。
基础设施结点，叫做追踪器 (tracker)。
A 就和这些对等方建立了 TCP 连接。所有与 A 建立了 TCP 连接的对等方为“相邻对等方”(neighboring peers)。
交换文件块
追踪器
A
获得
对等方
列表

## Slide 292
使用 P2P 的比特洪流 BT
对等方 A
对等方 C
对等方 D
对等方 B
数据块
图例：
数据块传送

## Slide 293
BT 协议
问题：哪些文件块是首先需要向其相邻对等方请求的？
A 使用最稀有的优先 (rarest first) 的技术，首先向其相邻对等方请求对应的文件块。
所谓稀有是指：如果A所缺少的文件块在相邻对等方中的副本很少，那就是“很稀有的”。

## Slide 294
BT 协议
问题：在很多向A请求文件块的相邻对等方中，A应当向哪些相邻对等方发送所请求的文件块？
凡当前以最高数据率向 A 传送文件块的某相邻对等方，A 就优先把所请求的文件块传送给该相邻对等方。

## Slide 295
6.9.3 P2P 文件分发的分析
一些概念
从互联网传送数据到主机，叫做下载 (download)，
从主机向互联网传送，则称为上传 (upload) 或上载。

## Slide 296
6.9.3 P2P 文件分发的分析
有 N 台主机从服务器下载一个大文件，其长度为 F bit。假定主机与互联网连接的链路的上传速率和下载速率分别为 ui 和 di ，单位都是 bit/s。
互联网
服务器

文件F
us
uN
u5
u4
u3
u2
u1
dN
d1
d5
d4
d3
d2

## Slide 297
C/S 方式下分发的最短时间
从服务器端考虑，所有主机分发完毕的最短时间 Tcs 不可能小于 NF/us ；
下载速率最慢的主机的下载速率为 dmin，则 Tcs 不可能小于 F/dmin 。
由此可得出所有主机都下载完文件 F 的最少时间是：
Tcs=max（ NF/us，F/dmin ）

## Slide 298
客户–服务器方式下分发的最短时间
从服务器端考虑，所有主机分发完毕的最短时间 Tcs 不可能小于 NF/us ；
下载速率最慢的主机的下载速率为 dmin，则 Tcs 不可能小于 F/dmin 。
由此可得出所有主机都下载完文件 F 的最少时间是：
Tcs=max（ NF/us，F/dmin ）

## Slide 299
P2P 方式下分发的最短时间
初始服务器文件分发的最少时间不可能小于 F/us ；
下载文件分发的最少时间不可能小于 F/dmin ；
上载文件分发的最少时间不可能小于 NF/uT ，其中是 uT 是上传速率之和。
所有主机都下载完文件 F 的最少时间的下限是：
Tp2p >= max（ F/us ， F/dmin， NF/uT ）

## Slide 300
时间比较
设所有的对等方的上传速率都是 u，并且 F/u = 1 小时。
设服务器的上传速率 us = 10u。
当 N = 30 时，
  P2P方式：最少时间的下限是 0.75 小时 < 1 小时（不管 N 多大）。
  客户−服务器方式：最少时间是 3 小时。

## Slide 301
6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象
Napster在一个集中式目录服务器中构建的查找数据库虽然很简单，但性能上却有瓶颈。
Gnutella是一种采用全分布方法定位内容的P2P文件共享应用程序，它解决了集中式目录服务器所造成的瓶颈问题。然而Gnutella是在非结构化的覆盖网络中采用查询洪泛的方法来进行查找的，因此查找的效率较低。

## Slide 302
6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象
现在广泛使用的索引和查找技术叫做分布式散列表 DHT (Distributed Hash Table)。DHT 也可译为分布式哈希表，它是由大量对等方共同维护的散列表。
广泛使用的 Chord 算法是美国麻省理工大学于2001 年提出的。

## Slide 303
6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象
分布式散列表 DHT 利用散列函数，把资源名 K 及其存放的结点 IP 地址 N 都分别映射为资源名标识符 KID 和结点标识符 NID。
Chord 把结点按标识符数值从小到大沿顺时针排列成一个环形覆盖网络。

## Slide 304
基于 DHT 的 Chord 环
每个资源由 Chord 环上与其标识符值最接近的下一个结点提供服务。

## Slide 305
通过指针表加速 Chord 表查找
为了加速查找，在 Chord 环上可以增加一些指针表(finger table)，它又称为路由表或查找器表。
对于结点 N4， 第 1 列第 i 行计算（N4 + 2i – 1），得出后继结点。